## Slide 1: Уравнение установившегося течения многофазного флюида в трубе
ООО «Газпромнефть НТЦ»

## Slide 2: Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе
Уравнение установившегося течения флюида в трубопроводе:
Потери давления на преодоление гравитационных сил:
где – потери давления на преодоление гравитационных сил, Па/м; – потери давления на преодоление сил трения, Па/м; – потери давления на преодоление сил инерции, Па/м.
Потери давления на преодоление сил трения, согласно эмпирическому соотношению Дарси-Вейсбаха:
где d – диаметр трубопровода, м; f – коэффициент потерь на трение, д. ед.; G – приведённый массовый расход флюида, кг/(м2∙с); – скорость течения флюида, м/с.
Потери давления на преодоление инерционных сопротивлений:
Для однофазного течения:
где Hl – истинное содержание жидкости в сечении, д. ед.; – плотность жидкой фазы, кг/м3; – плотность газовой фазы, кг/м3.
Для многофазного течения:
где ftp – коэффициент двухфазного трения, ; – скорость течения газожидкостной смеси, м/с; – приведённый массовый расход газожидкостной смеси, кг/(м2∙с).
где – скорость смеси, м/с;
2

## Slide 3: Моделирование свойств нефти – PVT моделирование
Модель нелетучей нефти
  Нефть состоит из двух компонент – нефти (жидкость) и газа
Композиционное моделирование
  Нефть состоит из множества компонент (реальных компонент – метан, этан и пр и пседвокомпонент – C7+ и т.д.)
3

## Slide 4: Black-Oil PVT модель
2 фазы: нефть, газ
PVT-свойства считаются по статистическим зависимостям
Минимальный набор входных данных
Картинка - Хасанов М., Байков В., Афанасьев В., Мухамедшин Р., Булгакова Г., Гладков А. Стандарт компании ЮКОС. Физические свойства нефти. Методы расчета. –– Уфа Москва, 2002. –– 45 с.
Газ
Нефть
Standing Correlation
Chart: Давление, атм
| 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
Bo | 1.0179 | 1.0402 | 1.0441 | 1.0532 | 1.0748 | 1.0997 | 1.1274 | 1.1573 | 1.1822 | 1.1768 | 1.1729 | 1.1698 | 1.1673 | 1.1653 | 1.1636 | 1.1622 | 1.161 | 1.16 | 1.1591 | 1.1583 | 1.1575 | 1.1569 | 1.1563 | 1.1558 | 1.1553 | 1.1549
4

## Slide 5: Газосодержание – ключевой параметр при проведении расчетов
Газосодержание (Rs)
Газовый фактор (Rp)
5

## Slide 6: Давление насыщения
  Когда давление падает ниже давления насыщения, из нефти выделяется газ.
  Давление, при котором выделяется первый пузырек газа, называется давлением насыщения ().
НЕФТЬ
НЕФТЬ
ГАЗ
НЕФТЬ
ГАЗ
ГАЗ
ГАЗ
ГАЗ
недонасыщенная
насыщенная
6

## Slide 7: Объемный коэффициент нефти
7

## Slide 8: Вязкость
dy
v
v + dv
Единицы измерения – сантипуаз (1 cP = 1 мПа*с).
Источник – лабораторные данные, корреляции.
– это параметр, измеряющий сопротивление потоку ( o, g, w ).
8

## Slide 9: Вязкость смеси
9

## Slide 10: Плотность
P
Pb
10

## Slide 11: Режимы потока и сложности моделирования многофазного потока
Режим потока определяет его характеристики ()
Требуется
Определить режим потока
Определить характеристики потока
11

## Slide 12: Влияние корректного расчёта плотности
Влияние корректного расчёта трения
12

## Slide 13: Расчет давления для двухфазной смеси
Картинка:
H.D. Beggs - A Study of Two-Phase Flow in Inclined Pipes, 1973
Гомогенные корреляции (Poetman and Carpanter, Fancher and Brown)
Корреляции, учитывающие проскальзывание (Hagedorn and Brown, Gray)
Корреляции, учитывающие проскальзывание и структуры потока (Duns and Ros, Beggs and Brill)
Механистические корреляции (Ansari, Hasan and Kabir)
13

## Slide 14: Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе
Определение режимов течения (Beggs & Brill):
В горизонтальном трубопроводе:
Эмульсионный
Пробковый
Кольцевой
В вертикальном трубопроводе:
Эмульсионный
Пробковый
Кольцевой
Эмульсионный:
Пробковый :
Кольцевой:
где – истинное содержание жидкости на входе, д. ед; – число Фруда, д. ед.
Истинное содержание жидкости в сечении с учетом наклона(Beggs & Brill):
где – истинное содержание жидкости в горизонтальном трубопроводе, д. ед; – угол наклона трубопровода относительно горизонтали, рад.
Для эмульсионного режима течения:
Для пробкового режима течения:
Для кольцевого режима течения:
- показатель скорости жидкости
14

## Slide 15: Формирование модели течения газожидкостной смеси в трубопроводе
Двухфазный коэффициент трения (Beggs & Brill) :
Если 1 < y < 1,2:
где – коэффициент трения без учёта проскальзывания по диаграмме Moody, д. ед.
Коэффициент трения без учёта проскальзывания (Moody):
где – коэффициент Рейнольдса без учёта проскальзывания, д. ед.
Для фонда с высоким газовым фактором корреляция Beggs & Brill оказывается не применима. Согласно корреляции Gray:
Скважина | Относительное отклонение, % |  |  |  |  | Газовый фактор
№ | Gray | Beggs & Brill | OLGA Steady State | Mechanistic | Hagedorn and Brown (Modified) | м3/м3
X1 | -1% | 11% | -29% | -2% | -32% | 1425.15
X1 | -6% | 7% | -52% | -7% | -36% | 887.32
X2 | -4% | 1% | -10% | -4% | -21% | 3284.8
X3 | 0% | 11% | -39% | -44% | -18% | 1321.2
X4 | -4% | 8% | -46% | -47% | -27% | 552.53
X5 | -1% | 13% | -49% | -55% | -22% | 1078.93
где – безразмерная скорость смеси, д. ед.; в – безразмерный диаметр трубопровода, д.ед.
При R ≥ 0,007:
При R < 0,007:
где – шероховатость стенки трубопровода, м.
15

## Slide 16: Труба. Алгоритм расчета давления
Выбираем корреляцию. Расчет начинается от известного давления. Задаемся шагом
Рассчитываем свойства для известного давления и температуры
Рассчитываются расходы, скорости фаз, дополнительные параметры корреляции, плотности эмульсии
По эмпирическим соотношениям в корреляции определяется структура потока в данном сечении
Рассчитывается трение
Рассчитываем перепад давления на выбранном шаге и новое давление.
Возвращаемся к шагу 2 и повторяем процедуру
16